## Slide 1: WRSN中基于移动小车的数据收集和无线充电研究
汇报人：李亚婷

## Slide 2
CONTENTS
1
研究背景及目标
2
研究内容
3
当前工作
4
下一步工作

## Slide 3: 研究背景及目标
无线能量传输技术（能量源稳定可控）
节点通信负载较大（仅多跳传输）
数据延迟较大（仅移动小车）
1
研究背景
基于移动小车完成数据收集和能量补充
最大化网络效应
提高网络生命期
2
研究目标
Notes: 在由大量可充电节点构成的WRSN中，高效的数据收集由多个因素共同确定，如节点的电池能量，网络拓扑，数据传输路由调度等。节点用于感知，接收和传输等状态的能量均来自能量获取模块及能量存储模块。为延长网络寿命，WET为解决电池能量受限问题提供了一种新方法。
针对WRSN中的数据收集问题，大多数研究工作一般使用多跳传输或数据收集小车将节点感知的数据传输至基站。
仅使用多跳传输，快速缩减基站或锚点附近节点的寿命，导致服务中断。
仅使用移动小车，增大了数据收集延迟。
据此，我们将将WCV和DCV相结合，既可以为可充电传感器节点补充能量，延长网络寿命，又可以有效地平衡节点通信能量消耗和数据收集收集延迟。

## Slide 4: 研究内容
研究单功能小车DCV, WCV的调度算法
研究双功能小车DC-WCV的调度算法

## Slide 5
基于单功能小车DCV, WCV的研究
目标：在满足数据延迟和网络能量约束的前提下，通过 计算节点数据感知率和链路传输率，最大化网络吞吐量。
步骤：
自适应网络分区（基于节点之间的路由和距离）
锚点选择算法（基于节点社交性和k跳最小能量值）
优化函数构建（最大化网络效用）
约束条件：
a. 数据流约束
b. 电池能量约束
c. 链路传输率约束

## Slide 6
基于双功能小车DC-WCV的研究
目标：在满足数据延迟和网络能量约束的前提下，通过 构建DC-WCV的访问路径，最小化网络能量消耗。
步骤：
优化函数构建（最小化网络能量消耗）
约束条件：
a. DC-WCV移动约束（新）
b. 节点数据感知率约束（新）
c. 节点缓冲池约束（新）
d. 数据延迟约束（新）
e. 数据流约束
f. 电池，小车能量约束
g. 链路传输率约束
自适应网络分区（基于节点路由和分区最小生成树）
锚点选择（基于节点密度和k跳最小能量值，能量分级）
DC-WCV路径构建（凸多边形，三角形定理）
Notes: 网络分区：插入最小生成树 使得每个分区内节点数量更为平均
锚点选择：由于小车既可为节点充电和收集数据 将能量分级有助于延长网络生命期

## Slide 7
1
已完成基于单功能、双功能小车调度算法的研究
2
已将算法方案在MATLAB上进行实现
3
单功能小车场景中，已对个别简单算法进行了性能比较
当前工作

## Slide 8
1
双功能场景中不同算法性能对比
2
不同算法在两种场景中性能对比（已实现相同算法在两种场景中对比）
3
撰写论文
下一步工作